## Slide 1
PROJETO FINAL · RELATÓRIO DA SOLUÇÃO
Steelproof
Quanto de aquecimento a planta pode deixar de aplicar, e com que margem de erro.
Notes: O projeto responde a uma pergunta operacional: o forno-panela aplica mais aquecimento do que precisa, e queremos saber quanto dessa sobra é dispensável.

## Slide 2
CONTEXTO
O operador aquece com margem porque não sabe onde a temperatura vai parar.
Essa margem entra em todos os lotes, inclusive nos que não precisavam. Cada grau a mais consome energia elétrica, desgasta eletrodo de grafite e prolonga a ocupação da panela.
Notes: O aço líquido é refinado em uma panela de cem toneladas, em ciclos de aquecer, adicionar liga e medir, repetidos até acertar a especificação. Cada ciclo consome energia, desgasta eletrodo e ocupa a panela. É esse ciclo extra, aplicado por precaução, que o projeto quer reduzir.

## Slide 3
A RÉGUA
5,07 °C
é quanto erra a alternativa mais simples sem modelo: supor que a temperatura final será igual à última medida.
Ela cabe em uma frase, usa só o que o operador já tem na mão e supera em muito a média histórica, que erra 10,64 °C. Qualquer modelo que não a supere não justifica existir. A meta do projeto foi fixada em 4,5 °C por causa dela.
Notes: Reduzir o erro em relação à média histórica qualquer modelo consegue, então essa comparação não prova nada. A referência exigente é a melhor alternativa que dispensa modelo. Não sabemos qual regra a operação aplica hoje; sabemos apenas que aquece com margem.

## Slide 4
DADOS
Sete fontes de qualidade boa, com três defeitos que exigiam decisão.
O que recebemos
Sete arquivos de sistemas distintos da planta, ligados pelo número do lote. Aquecimento e temperatura vêm por evento; material e gás vêm por lote. Nenhuma linha duplicada em nenhum arquivo.
Os registros cobrem 94 dias, de maio a agosto de 2019.
O que tratamos
18,2% das medições de temperatura sem leitura gravada. Removidas, nunca preenchidas, por serem o alvo.
Sete leituras abaixo do ponto em que o aço solidifica. Sonda com defeito. Removida a leitura, preservado o lote.
740 lotes com uma única medição, o que entregaria a resposta ao modelo. Ficaram fora.
Restaram 2.471 lotes e 37 atributos construídos por lote. Duas lacunas permanecem: o gás tem só volume total, sem horário, e os materiais são anônimos, o que impede separar efeito químico de marcador de tipo de aço.
Notes: Não há registro do tipo de aço nem da temperatura-alvo por lote, então parte da variação que o modelo não explica pode ser diferença de produto e não ruído do processo. O período de 94 dias também não permite avaliar sazonalidade.

## Slide 5
MÉTODO
Só entra no modelo o que existe no momento da decisão.
Todas as variáveis de aquecimento são somas sobre o lote inteiro e só ficam completas quando o tratamento acaba. Usá-las para prever antes do último aquecimento é prever o placar com o jogo terminado.
Definimos o instante da decisão como a penúltima medição de temperatura e cortamos tudo ali: aquecimentos encerrados, materiais já adicionados, temperaturas já medidas.
O que o operador não conhece naquele momento, o modelo também não conhece.
Notes: Sem esse corte o resultado ficaria melhor no papel e pior na planta, porque o modelo estaria usando energia que ainda não foi aplicada. O slide seguinte sobre o custo do rigor mostra exatamente quanto essa disciplina custou em desempenho.

## Slide 6
RESULTADO
O modelo erra 3,91 °C. A melhor alternativa sem modelo erra 5,07.
Chart: 
| Média histórica | Repetir a última medição | CatBoost
MAE | 10.64 | 5.07 | 3.91
22,9%
abaixo dessa alternativa, em 618 lotes de teste que o modelo nunca viu, de julho e agosto.
Erro médio absoluto, em °C. Quanto menor, melhor.
Notes: Vale uma ressalva sobre o R². A alternativa sem modelo já alcança 0,81 sozinha, praticamente a meta de 0,80, porque a temperatura anterior explica quase toda a variação do alvo. O R² serve como verificação de sanidade, mas o critério que separa um modelo útil de um inútil aqui é o erro medido contra essa alternativa.

## Slide 7
ESCOLHA DO MODELO
Erro igual não é modelo igual.
Random Forest
42%
de diferença entre o erro no treino e no teste
Treino 2,29 °C · Teste 3,97 °C
Acerta muito mais os lotes que já viu do que os novos. Decorou o treino. O limite definido no plano era 15%.
CatBoost
10%
de diferença entre o erro no treino e no teste
Treino 3,52 °C · Teste 3,91 °C
Erra parecido nos dois conjuntos. Aprendeu o padrão em vez de decorar, e por isso foi o escolhido.
Notes: Olhando só o erro de teste, 3,97 contra 3,91, os dois pareceriam empatados. O critério de generalização foi fixado no plano de trabalho antes de qualquer resultado existir, o que evita a escolha conveniente depois do fato.

## Slide 8
FICHA TÉCNICA
Quatro algoritmos testados, um escolhido.
Algoritmo | Padrão | Otimizado | Situação
Regressão Linear | 4,56 | não otimizado | Piso de referência
LightGBM | 4,49 | não otimizado | Instável no tempo
Random Forest | 4,22 | 4,09 | Reprovado na generalização
CatBoost | 4,25 | 4,06 | Escolhido
MAE na validação cruzada temporal, dentro do treino. Sob validação embaralhada o LightGBM lidera; sob a temporal ele cai e sua variação entre partições dobra. Treino de maio a 8 de julho, teste até 6 de agosto.
As três metas do plano foram atingidas: MAE abaixo de 4,50 °C, R² acima de 0,80 e diferença entre treino e teste abaixo de 15%.
Modelo final
CatBoost Regressor
Profundidade 5
Taxa de aprendizado 0,02
500 iterações
Regularização L2 igual a 3
MAE 3,91 °C
RMSE 5,40 °C
R² 0,880
Notes: A validação cruzada em cinco partições foi feita dentro do conjunto de treino. O conjunto de teste ficou reservado desde o início e foi usado uma única vez, na avaliação final.

## Slide 9
O QUE O RIGOR CUSTOU
0,36 °C
é a diferença entre o modelo com apenas informação disponível na decisão e o mesmo modelo com informação do lote inteiro.
Sem o recorte, o relatório mostraria 3,55 °C em vez de 3,91. O número seria melhor e falso, porque viria de saber quanto aquecimento ainda estava por vir. A diferença pequena diz que o desempenho não depende de informação futura.
Notes: As duas versões da base foram construídas de propósito para medir esse número. Se o modelo dependesse de informação futura, a diferença aqui seria grande, e nesse caso o desempenho reportado não se reproduziria na operação.

## Slide 10
O QUE O MODELO APRENDEU
O modelo corrige a última leitura. Essa correção vale 1,16 °C.
Chart: 
| Penúltima temperatura | Média das temperaturas | Máxima das temperaturas | Mínima das temperaturas | Potência média
Piora | 6.637 | 0.313 | 0.134 | 0.129 | 0.118
Repetir a última leitura sem modelo erra 5,07 °C. Com o modelo, 3,91. A correção aprendida vale 1,16 °C.
O modelo não adivinha a temperatura do zero: ele ajusta a medição mais recente. Isso define a ferramenta e o que ela exige para funcionar.
Quanto o erro piora ao embaralhar cada atributo, em °C.
Notes: Os atributos que aparecem depois da penúltima temperatura descrevem a trajetória térmica do lote e o regime de aquecimento, todos com relação física plausível com o alvo. Nenhuma variável sem sentido aparece no topo, o que indica que a base foi construída corretamente.

## Slide 11
IMPACTO
95 h
de arco elétrico que a planta deixaria de aplicar por ano.
A conta: 1,16 °C de margem dispensável por lote, a 31 segundos de arco por grau estimados nos próprios dados, em 9.600 lotes por ano. Menos energia comprada, menos eletrodo consumido, panela livre mais cedo.
O valor em reais é da área de custos, que tem o preço da energia e do eletrodo. O que entregamos é a base física.
Notes: São 36 segundos por lote, o que parece pouco isoladamente. No ritmo observado de 26 lotes por dia, vira 95 horas por ano. A relação de 31 segundos por grau saiu de regressão sobre os próprios lotes, não de premissa trazida de fora.

## Slide 12
RECOMENDAÇÃO
Piloto assistido, não automação.
Exibir a previsão ao operador sem decidir por ele, e medir a economia real por algumas semanas antes de expandir.
Sinalizar baixa confiança nos lotes muito frios ou muito quentes: o erro ali sobe para 4,8 e 5,1 °C, contra 2,9 nas faixas centrais.
Retreinar periodicamente. O modelo prevê 0,74 °C acima do real porque o processo esfriou entre o período de treino e o de teste.
Duas lacunas de dado para fechar
Registrar o horário da purga de gás e o tipo de aço de cada lote. São as duas informações ausentes com maior potencial de melhorar a previsão.
Notes: O piloto assistido permite medir a economia real antes de comprometer a operação. O alerta nas faixas extremas vem do erro em formato de U, e o retreinamento periódico vem do viés de 0,74 grau observado ao aplicar o modelo em período posterior ao de treino.

## Slide 13
PREMISSA EM ABERTO
Tudo aqui assume que a previsão acontece entre iterações. Se for antes do primeiro aquecimento, a base e a meta mudam.
Notes: O cenário alternativo não é hipótese solta: ele foi dimensionado no plano de trabalho, com meta própria de 8,0 graus, e a base de atributos necessária já está descrita. Se a resposta vier diferente, a Etapa 2 pode ser refeita sem começar do zero.